## Slide 1
阶段结论与下一步
RTMPose-S 已完成定位与可靠性测试，当前仅为合成工程候选
二维定位误差
原图 1280×1024，统计测试集可见点
留出方式 | 平均误差（像素）
组合留出 | 1.837
体型留出 | 2.200
姿势留出 | 1.830
体型平均误差较改进版 Tiny 高 13.1%
对照为 Tiny Boundary Hybrid，非最初版本
预测可靠性筛选
另设 6 个人体、42 张图像，接受率非准确率
定位器分支 | 预测点接受率
组合留出 | 80.00%
体型留出 | 57.86%
姿势留出 | 77.98%
可评估接受点：三分支均无 >30 mm 误差
体型分支：4.95% 仍超过 15 mm
下一步：真实 RGB-D 验证
确认相机与深度特性，采集少量真实俯卧样本
20 个点仍为非医学工程点，尚未验证真人泛化或机器人安全
Notes: 本页用于总结合成工程阶段，并引出下一阶段真实 RGB-D 验证。
RTMPose-S 定位器仅输入 RGB，输出 20 个二维工程点。三维位置由预测二维坐标结合场景深度与相机内参反投影获得，Depth 不是 RTMPose 输出。
定位设置：无预训练，RGB 输入 160×128，80 epochs，seed 20260831，冻结的对称 bbox-center 微平移增强。误差在原图 1280×1024 连续坐标统计。
三种独立留出实验使用同一主 Pilot 数据，不应将测试图数相加理解为独立新增数据。
组合留出：测试图 62，可见点实例 1120，Mean 1.837 px，P95 3.937 px，Max 7.493 px，>20 px 错误 0。
体型留出：测试图 100，可见点实例 1808，Mean 2.200 px，P95 4.462 px，Max 6.841 px，>20 px 错误 0。
姿势留出：测试图 65，可见点实例 1174，Mean 1.830 px，P95 4.112 px，Max 5.250 px，>20 px 错误 0。
P95 是误差分布的第 95 百分位。三条测试的 4102 个可见点实例中，>20 px 错误为零，不能据此认定未来样本无大误差。
比较对象是 Tiny Boundary Hybrid V1，不是第9页最初 TinyHeatmapNet。体型留出的 Tiny mean 为 1.944741323851652 px，RTMPose mean 退化 13.1%，但 P95/Max 改善。三条加权 mean 从 2.207 px 到 1.995 px。
右侧是单独的可靠性实验。24 个新 Shape–Pose 人体、168 张 RGB-D，按人体分为 train/calibration/untouched 12/6/6。最终未触碰测试是 6 个人体、42 张图，每个定位器 840 个点实例。三条定位器分别训练 availability 和 BAD15 逻辑回归，不复用 Tiny 模型或阈值。
组合留出可靠性：接受 672/840，接受率 80.00%，可评估接受点中 >15 mm 比例 2.40%，>30 mm 比例 0%。
体型留出可靠性：接受 486/840，接受率 57.86%，可评估接受点中 >15 mm 比例 4.95%，>30 mm 比例 0%。
姿势留出可靠性：接受 655/840，接受率 77.98%，可评估接受点中 >15 mm 比例 1.07%，>30 mm 比例 0%。
接受率是通过 availability、BAD15 风险及有效三维检查后保留的点实例比例，不是定位准确率。可评估接受点指 accept 且 gt_available_for_3d 的子集。BAD15/BAD30 在该子集评估，不应将零 BAD30 扩展为所有输出可用或绝对安全。
Shape 分支 BAD15 4.95% 接近预冻结 5% 上限，应保留为局限。所有门限都是本轮合成工程标准，不是医学或机器人接触安全标准。
下一主任务 REAL_RGBD_DOMAIN_GATE_V1：确认真实相机型号、分辨率、内参、畸变、深度尺度与噪声，采集少量真实俯卧样本，量化合成域与真实域差距。该阶段尚未完成。
E01–E20 是非医学工程测试点，不能作为医生确认的穴位真值。尚未证明真人泛化、机器人坐标精度或接触安全。
来源：E:\项目-按摩理疗机器人\AI感知模块\outputs\内部工程证据\2026-09-02_19-48-21_RTMPOSE_SHIFT_AND_THREE_HOLDOUT_V1\result_summary.json
来源：E:\项目-按摩理疗机器人\AI感知模块\outputs\内部工程证据\2026-09-03_12-03-27_RTMPOSE_RELIABILITY_V1\untouched_evaluation.json
当前进度来源：E:\项目-按摩理疗机器人\AI感知模块\README.md